.

Как стать потребителем электрической энергии.

Вы построили дом, дачу, гараж… для пользования электроэнергией владелец должен получить и выполнить технические условия на электроснабжение, выданные энергоснабжающей организацией  РЭС (районом электрических сетей).

Для индивидуальных домов и других личных сооружений является обязательным выполнение проекта электроснабжения, организацией или лицом, имеющими  лицензию на производство этих работ. Проект электроснабжения подлежит согласованию с энергоснабжающей организацией (РЭС) и с местным органом Госэнергонадзора. Монтаж электроустановок выполняется согласно проекта и технических условий и выполняется организацией имеющими лицензию на производство таких работ. После монтажа электроустановок владелец готовит следующую документацию:

-технические условия и справку об их выполнении, акты границ балансовой ответственности и эксплуатационнй принадлежности сторон, выданные энергоснабжающей организацией.

-протоколы электрофизических измерений;

-акты на скрытые работы по монтажу кабелей, проводок, заземляющих устройств и соединений проводов;

-акт проверки действия выключателей,

-акт правильности подключения патронов и предохранителей в осветительной сети;

-другую техническую документацию (при необходимости).

За тем, подаёт заявление на отпуск электроэнергии и вызов инспектора Госэнергонадзора для осмотра выполненного монтажа установок на соответствие проекту и Правилам устройства электроустановок.

По результатам осмотра и рассмотрения документации оформляется заключение о возможности подачи напряжения и допуска электроустановок в эксплуатацию.

Энергонадзор предупреждает:

-владелец должен содержать свои электроустановки в исправном состоянии, ему не разрешается без согласования с энергоснабжающей организацией и без допуска Госэнергонадзора подключать дополнительные нагрузки, превышающие величины, указанные в технических условиях и проекте, запрещается работа трёхфазного электрического двигателя в однофазном режиме от сети 220 В;

- инспекция Госэнергонадзора для обеспечения контроля за техническим состоянием и безопасностью электросети в праве производить осмотр и техническое обследование приборов учета, электрооборудования, внутренних электропроводок в индивидуальных жилых домах, квартирах, дачах, в гаражах  и других объектах личного пользования при предъявлении служебного удостоверения в присутствии и с согласия домавладельца.

Энергонадзор  информирует –районная инспекции Энергонадзора находятся по адресу: г. ЧЕРИКОВ ул. Лепешинского 2А.  тел. 3.19.71.