Уважаемые жители Чериковского района!

Чериковский РЭС сообщает, в части строительства хоз.построек (жилых домов, дач, гаражей и т.п.) в охранной зоне воздушных линий электропередач находящихся  на балансе Чериковского РЭС филиала «Климовичских электрических сетей» РУП «Могилевэнерго», влечет за собой, в соответствии с КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 20.3.
 Нарушение правил охраны электрических сетей

1. Нарушение правил охраны электрических сетей Республики Беларусь -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.

2. Нарушение правил охраны электрических сетей Республики Беларусь, вызвавшее повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией либо причинение иного ущерба, -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин.

Убедительно просим Вас согласовывать  проекты по строительству и работы в охранной зоне воздушных линий электропередач с энергоснабжающей организацией – Чериковским РЭС.

Для справки: охранная зона ВЛ – это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

| Для ВЛ напряжением, кВ | Допустимое расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 кВ и ВЛС | 2 |
| 6-10 кВ | 10 |
| 35 кВ | 15 |
| 110 кВ | 20 |
| 330 кВ | 30 |
| 750 кВ | 40 |

Выполнение работ стреловыми самоходными кранами на расстоянии ближе 30 м  от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, должно осуществляться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.

При производстве работ кранами и грузоподъемными машинами (стреловидные краны, вышки и т.п.)  в  охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Соблюдайте правила электробезопасности!