ПАМЯТКА

об охране электрических сетей при проведении земляных работ.

В месте проведения земляных работ могут располагаться  электрические кабельные линии 0,4-10 кВ, находящиеся под высоким напряжением и повреждение которых вызовет аварии и несчастные случаи с людьми. Поэтому при необходимости выполнения земляных работ Вы обязаны:

- получить от руководства района электрических сетей (РЭС) письменное согласие на выполнение работ;

- оформить акт-допуск на производство работ в охранной зоне КЛ;

- сообщить в РЭС о сроках начала работ и необходимости отключения КЛ;

- не позднее чем за 3 дня до начала выполнения работ вызвать представителя энергоснабжающей организации на место работы, принять меры по предупреждению повреждения кабельной линии;

- проинструктировать работников, производящих земляные работы, о выполнении Правил охраны линий, условий производства работ в охранных зонах линий, требований по обеспечению сохранности линии и безопасности людей, учитывая, что кабельные линии находятся под напряжением, с оформлением в журнале инструктажа.

Все работы Вы обязаны производить в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей», принимая во внимание в первую очередь следующие условия производства работ:

- Применение лома, отбойных молотков, кирок допускается только лишь для вскрытия земляного крова (асфальта, булыжника, брусчатки).

- Работы в мерзлом грунте разрешается производить лишь с отогревом почвы.

- На вскрытой кабельной трассе должны быть приняты меры, предупреждающие возможность повреждения кабелей в трассе (падение каких-либо предметов, наезд транспорта и пр.).

- Производство работ, связанных с подкопом – без получения соответствующих указаний представителя района электрических сетей – запрещается.

- Не разрешается ходить по вскрытым в трассе кабелям.

- При обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, а также при повреждении кабеля, работы должны быть немедленно приостановлены и о случившемся незамедлительно сообщить в район электрических сетей по телефону      3 – 21 – 47          .

- Раскопка грунта в охранной зоне кабелей экскаватором или бульдозером- запрещается.  Условия работ этими механизмами ближе 5 м от охранной зоны кабеля должны согласовываться с районами электрических сетей особо.

- Открытый в трассе кабель без представителя района электрических сетей не трогать, не передвигать и не закрывать.

Лица, виновные в невыполнении требований настоящих Правил, а также в нарушении нормальной работы кабельных линий и электрооборудования, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.